## Slide 1
MassChroBook
解説資料
国立遺伝学研究所
かずさDNA研究所
さくら科学

## Slide 2
様々な試料を液体クロマトグラフィー-質量分析（LC-MS）で分析し、そのマスクロマトグラムの２Ｄ画像を集めたものです。成分ピークが検出された様子を視覚化することで、試料ごとの成分の違いや特徴を直感的にとらえることができます。
MassChroBookとは
http://metabolites.in/foods
食品メタボロームレポジトリ
MassChroBookのファイルは、以下のレポジトリのトップページからダウンロードできます。
植物メタボロームレポジトリ
http://metabolites.in/plants
http://metabolites.in/things
万物メタボロームレポジトリ
※「万物」の分析条件と、「食品」および「植物」の分析条件は異なるため、両者を直接比較することはできません。

## Slide 3
①タイトル
③イメージ写真
②2Dクロマトグラム
ページの構成

## Slide 4
液体クロマトグラフィー（LC）での成分分離後、成分イオンの質量を質量分析（MS）で測定したデータです
横軸： LCの保持時間(分）
Ａ：アミノ酸など
B：多様な二次代謝産物など
C：脂質成分など
D：ペプチド類など
A
B
C
D
データの見方 2Dクロマトグラム その１
横軸： LCでの溶出時間（分）。この分析条件では、水溶性のものほど早く、脂溶性のものほど遅く溶出します。
縦軸： MSで検出した質量電荷比（m/z）
赤色： スポットとして見えるのが各成分で、色の濃さは検出強度を示します。
縦軸： 質量電荷比（m/z）
主な成分のおおまかな位置

## Slide 5
32.5分以降は参考としてお取り扱いください。この時間は、カラムに強く保持された成分がゆっくりと溶出され、ピークの再現性が良くありません。
IS由来
waste
データの見方 2Dクロマトグラム その２
サンプル由来ではないシグナル
21.4-21.6分あたりに、内部標準（IS）として加えた試薬（7-hydroxy-5-methylflavone）が検出されています。
0～3分および38.5～40.5分に帯状に見えるものは、m/z値補正のためのキャリブレーション試薬です。この時間帯は流路を切り替え、LCカラムからの溶出液は廃棄されています。
サンプルの代わりに水を用いたネガティブコントロール（mock）でも多くのピークが検出されます。
その他の分析条件の特徴
キャリブレーション試薬由来
参考
waste

## Slide 6
試料のイメージ写真です。
※ご注意： 実際の分析に使用したものでは必ずしもありません。
分析時に撮影したものだけではなく、下記のフリー素材集の写真も使用させていただきました。厚く御礼申し上げます。
写真AC photo-ac.com
花盛りの森 forest17.com
フード・フォト food.foto.ne.jp
フォトック photock.jp
写真素材足成 ashinari.com
無料画像 sozai-page.com
データの見方 ②イメージ写真

## Slide 7
Mockサンプルの代表例 （ポジティブモード）

## Slide 8
Mockサンプルの代表例 （ネガティブモード）